## Slide 1
晶粒生长模拟
1、晶粒的生长过程
晶粒生长过程是薄膜生长的后期过程，即晶粒如何
长大生长成连续薄膜的过程。
晶粒生长的基础
在基体上已经生长了一层薄膜，但此时的晶粒尺寸非常
小，还没有长成大的晶粒
晶粒生长的原理---能量最低原理
晶粒生长的驱动力源于晶界面积减少而引起的晶界能的
降低，以保证整个体系处于最低能量，维持体系稳定。

## Slide 2
2、模拟步骤－平面效果图
生成初始晶粒图
在N×N的二维平面基体上随机选择n个生长点，生长出初始晶粒图。
晶粒生长的原理与过程
晶粒的晶向的定义
对前一步中生长的初始晶粒图中的每个晶粒定义晶向
假定系统共有Q个晶向（如16个晶向系统，可分别用1至16表示，并分别用相应的16种颜色与各个晶向对应），然后对每个晶粒随机赋予一个晶向值。

## Slide 3
2、模拟步骤－平面效果图
晶粒生长的原理与过程
随机选择一个晶粒，计算其晶界能E
E=J∑∑(1—δij )
式中，J是与晶界能相关的量，一般为正值； δij 是Kronecker符号，表示第i个晶粒与第j个晶粒之间的晶界能关系。
若第i个晶粒与第j个晶粒的晶向相同，则δij 大于零，实际模拟过程中可取为1。
若第i个晶粒与第j个晶粒的晶向不相同，则δij 小于等于零，实际模拟过程中可取为0。

## Slide 4
2、模拟步骤－平面效果图
晶粒生长的原理与过程
改变该晶粒的晶向，再计算其晶界能E2
E=J∑∑(1—δij )
即将该晶粒的晶向随机改变成Q个晶向中的任意一个晶向。
如对16个晶向的系统（以1至16分别表示这16个晶向，并
分别用相应的16种颜色表示），则改变后的晶向可随机机1
至16中的任意一个晶向
计算晶粒的晶向改变前后的晶界能之差△E = E2 - E1
判断晶粒是否长大？
若△E < 0，表示晶粒的晶向变化前后，系统总的晶界能降低了，
由能量最低原理，该晶粒的晶向应取变化之后的晶向
若△E > 0，表示晶粒的晶向变化前后，系统总的晶界能反面增加
了，因而晶粒的晶向应取变化之前的晶向

## Slide 5
3、模拟效果图